## Slide 1: Skúšanie mechanických vlastností materiálov

## Slide 2: Skúšobné metódy
Priame – hotové súčiastky a konštrukcie za rovnakých podmienok v akých budú pracovať
Nepriame – normalizované vzorky skúšaného materiálu predpísaným spôsobom

## Slide 3: Druhy skúšok
Statické – sila na skúšaný predmet sa pokojne a rovnomerne zvyšuje až do porušenia objektu
Dynamické – sila pôsobí na predmet rýchlo a nerovnomerne sa mení

## Slide 4: Druhy dynamických skúšok
Cyklické – zaťažujúca sila sa rovnomerne mení a má sínusový priebeh
Nárazové- sila pôsobí na predmet rýchlo, nárazom cudzieho telesa

## Slide 5: Druhy statických skúšok
Ťahom
Tlakom
Ohybom
Krutom
Strihom

## Slide 6: Statická skúška ťahom
Podstata skúšky – zaťažovanie skúšobného telesa pri stanovenej rýchlosti deformácie, spravidla až do jeho rozrušenia
Skúšobné telesá – tyče normalizovaných rozmerov kruhového, štvorcového alebo obdĺžnikového prierezu

## Slide 7: Statická skúška ťahom
Skúšobné telesá
  Valcové tyče priemeru 3 mm a viac
  Ploché tyče hrúbky 0,5 mm a viac
  Krátke tyče s dĺžkou L0 = 5,65 . S0
  Dlhé tyče s dĺžkou L0 = 11,3 . S0

## Slide 8: Statická skúška ťahom

## Slide 9: Statická skúška ťahom
Vyhodnotenie skúšky
  Medza klzu v ťahu
  Re – medza klzu [MPa]
  Fe – sila [N]
  S0 – prierezová plocha pred skúškou [mm2]

## Slide 10: Statická skúška ťahom
Vyhodnotenie skúšky
  Medza pevnosti v ťahu
  Rm – medza pevnosti [MPa]
  Fm – najväčšie zaťaženie [N]
  S0 – prierezová plocha pred skúškou [mm2]

## Slide 11: Statická skúška ťahom
Vyhodnotenie skúšky
  Ťažnosť - predĺženie
  A – ťažnosť[%]
  Lu – konečná meraná dĺžka skúšobnej tyče [mm]
  L0 – začiatočná meraná dĺžka skúšobnej tyče [mm]

## Slide 12: Statická skúška ťahom
Vyhodnotenie skúšky
  Kontrakcia - zúženie
  Z – ťažnosť[%]
  Su – konečná plocha priečneho prierezu skúšobnej tyče [mm2]
  S0 – začiatočná plocha priečneho prierezu skúšobnej tyče [mm2]

## Slide 13: Statická skúška ťahom
Ťahový diagram

## Slide 14: Statická skúška ťahom
Skúšobné stroje
  Univerzálne skúšobné stroje
  Jednoúčelové stroje

## Slide 15: Statická skúška ťahom
Skúšobný stroj

## Slide 16: Statická skúška tlakom
Podstata skúšky – zaťažovanie skúšobného telesa tlakom, rovnomerne stúpajúcou silou až do hranice pevnosti v tlaku
Skúšobné telesá – tvar valčekov s priemerom 10 až 30 mm, výška valčekov pri hrubých skúškach je d0, pri presných (2,5 až 3)d0

## Slide 17: Statická skúška tlakom

## Slide 18: Statická skúška tlakom
Vyhodnotenie skúšky
  Medza pevnosti v tlaku
  Rm – medza pevnosti [MPa]
  Fm – najväčšie zaťaženie [N]
  S0 – prierezová plocha pred skúškou [mm2]

## Slide 19: Statická skúška ohybom
Podstata skúšky – zaťažovanie skúšobného telesa rovnomerne stúpajúcou silou až do porušenia alebo do predpísaného priehybu

## Slide 20: Statická skúška ohybom
Vyhodnotenie skúšky
  Medza pevnosti v ohybe
  σmo – medza pevnosti v ohybe [MPa]
  F – najväčšie zaťaženie [N]
  l – vzdialenosť medzi podperami [mm]
  Wo – modul prierezu v ohybe [mm2]

## Slide 21: Statická skúška ohybom

## Slide 22: Statická skúška strihom
Podstata skúšky – zaťažovanie skúšobného telesa rovnomerne stúpajúcou silou, ktorá vyvodí namáhanie strihom, až do porušenia telesa

## Slide 23: Statická skúška strihom
Vyhodnotenie skúšky
  Medza pevnosti v strihu
  σms – medza pevnosti v strihu [MPa]
  Fmax – najväčšie zaťaženie [N]
  S0 – súčet plôch prierezov namáhaných strihom [mm2]

## Slide 24: Statická skúška strihom

## Slide 25: Statická skúška krutom
Podstata skúšky – zaťažovanie skúšobného telesa rovnomerne stúpajúcim krútiacim momentom až do porušenia telesa

## Slide 26: Statická skúška krutom
Vyhodnotenie skúšky
  Medza pevnosti v krute
  τpk – medza pevnosti v krute [MPa]
  Mk – najväčší krútiaci moment [N.mm]
  WK – modul prierezu v krute [mm2]

## Slide 27: Statická skúška krutom